## Slide 1
S4A
Program the World

## Slide 2
安裝S4A
分成兩部分：Scratch和Arduino的環境建置
Step1：到官網 arduino.cc
Arduino環境建置
Step2：點選 Download

## Slide 3
Step3：點選 Installer

## Slide 4
Step4：點選 Just Download

## Slide 5
S4A環境建置
Step1：到S4A官網 s4a.cat
Step2：點選 Download

## Slide 6
Step3：點選 Windows

## Slide 7
S4A韌體
Step1：here 點右鍵的另存連結為
Notes: 給 arduino用，做為S4A與Arduino的溝通橋梁

## Slide 8
將S4A韌體上傳到 Arduino UNO
Step2：點開剛下載好的 S4A 韌體

## Slide 9
Step3：確認選到的板子為 UNO 板

## Slide 10
Step4：選到對應的
Serial Port

## Slide 11
Step5：選到上傳
上傳板子成功

## Slide 12
打開S4A就能用瞜~
給Arduino用的積木

## Slide 13
Digital & Analog & Vin、GND
Digital 2 ~ 13
Analog 0 ~ 5
5V、3V、GND

## Slide 14
~積木元件介紹~
Input & Output
Digital(數位)：0(false)、1(true)
Analog(類比)：0 ~ 255
Notes: 用光敏電阻作比喻

## Slide 15
Input & Output
Ex: 燈泡亮暗
Digital -> 只會有亮跟暗2種
Analog -> 呼吸燈
Notes: 可以有階段性的亮度變化

## Slide 16
馬達
順轉、逆轉
給角度(0~180)

## Slide 17
S4A停止與UNO連線
恢復連線
Notes: Stop連線後，就算按綠旗也不會執行
不顯示於舞台上

## Slide 18
LED開關
Program the World

## Slide 19
題目說明
利用按鈕當作LED的開關
按下按鈕→亮燈
離開按鈕→熄燈

## Slide 20
20
元件介紹
麵包版(bread board)
列 串連
方便我們設計電路的工具
中間每列的點互相連結
每5點為一組
兩旁每行的點互相連接
每25點為一組
行 串連

## Slide 21
正極
負極
判斷方法 1
判斷方法 2
正極
負極
元件介紹
LED
LED 發光二極體，就是一個小燈泡。
接上電源就可以發光囉！
套件包內有各種顏色的LED(黃、紅、藍、綠)
LED 接腳分成正負極

## Slide 22
電路圖
正接正、負接負後，LED就可以發光囉 !
小知識 : 所有的電路都必須是封閉迴路
LED
電源
LED
電源

## Slide 23
但是LED亮了一陣子後…
Why?
突然就不再亮了

## Slide 24
Arduino的腳位輸出5V電壓
一般LED工作電壓為2V，電流為20mA。
計算電阻的歐姆 :
歐姆定理
電阻的兩端電壓為3V，電流為20mA。
小知識 : 串聯時電壓相加，電流相等
選擇比大的電阻 → 我們使用
ANSWER:電源供給的電太多導致LED燈燒壞
HOW TO DO:串聯一個電阻

## Slide 25
如何判讀電阻?

## Slide 26
BUTTON 按鈕，就是一個開關。
一共有四隻腳
side 1 兩隻腳相通，side 2 兩隻腳相通。
按下按鈕，讓side 1和side 2變成通路。
放開按鈕，讓side 1和side 2變成斷路。
元件介紹
BUTTON

## Slide 27
但是…
按鈕按下去時會有短路的情形發生
所以我們接一個電阻給按鈕，避免短路的情形發生
Notes: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins

## Slide 28
接線圖
正極接到 Arduino digital 編號 13
負極接到 Arduino GND
一邊接到 Arduino 5V
另一邊接到 Arduino digital編號 2
以及 10K 電阻
電阻的另一邊為 Arduino GND

## Slide 29
流程圖
按下綠旗
LED 暗
是否按下按鈕?
LED 亮
是
否

## Slide 30
程式積木

## Slide 31
進階題
利用按鈕當作LED的開關
按一下按鈕→亮燈
再次按下按鈕→熄燈
再次按下按鈕→亮燈
……
Hint : 增加一個變數

## Slide 32
程式積木

## Slide 33
控制伺服馬達
Program the World

## Slide 34
題目說明
讓伺服馬達轉動
0度 → 90度 → 180度 → 90度 → 0度
→ …

## Slide 35
元件介紹
伺服馬達 ( SERVO MOTOR )
0度 ~ 180度 轉動
一共有三條線
橘色的訊號線
紅色的電源線
棕色的接地線
橘 ( 訊號線 )
紅 ( + )
棕 ( - )
SG 90

## Slide 36
馬達方塊
順轉、逆轉
給角度(0~180)
Notes: 可以在動作方塊找到這三個
第一個是讓馬達停止
第二個是讓馬達順轉或逆轉
第三個就是我們今天會用到的方塊，調整馬達轉的角度
填入0就會讓馬達轉到0度 180呢?

## Slide 37
接線圖
電源線接到 Ardiono 5V
接地線接到 Arduino GND
訊號線接到 Arduino digital 編號 8

## Slide 38
流程圖
按下綠旗
轉到90度
轉到0度
轉到180度
轉到90度

## Slide 39
程式積木

## Slide 40
進階題 1
讓伺服馬達轉動
加上按鈕!
按著按鈕的時候→停止
放開按鈕的時候→照著上一個練習轉動
請接上一顆 10K 電阻

## Slide 41
流程圖
按下綠旗
轉到90度
轉到0度
轉到180度
轉到90度
隔0.5秒
隔0.5秒
隔0.5秒
隔0.5秒
是否按下按鈕?
是
否
Notes: 請各位試一下

## Slide 42
接線圖
電源線接到 Ardiono 5V
接地線接到 Arduino GND
訊號線接到 Arduino digital 編號 8
一邊接到 Arduino 5V
另一邊接到 Arduino digital編號 2 以及 10K 電阻
電阻的另一邊為 Arduino GND

## Slide 43
程式積木
Notes: 重複執行直到[按鈕被按下去]這個事件發生
也就是說按鈕被放開的時候 就會停下

## Slide 44
元件介紹
光敏電阻( SERVO MOTOR )
光的偵測器，受到光強弱的影響。
光越大，電阻越小。
光越小，電阻越大。
無極性，兩隻腳沒有分正負極。
可以接在digital或者analog
digital：亮→true，暗→false。
analog：值0~1023，越亮值就越大。

## Slide 45
進階題 1
讓伺服馬達轉動
結合光敏電阻
有光的時候→正轉
沒有光的時候→反轉
Hint : 光敏電阻使用 digital 的pin角
請接上一顆 10K 電阻

## Slide 46
接線圖
電源線接到 Ardiono 5V
接地線接到 Arduino GND
訊號線接到 Arduino digital 編號 8
一邊接到 Arduino 5V
另一邊接到 Arduino digital編號 2 以及 10K 電阻
電阻的另一邊為 Arduino GND

## Slide 47
程式積木

## Slide 48
進階題 2
讓伺服馬達轉動
結合光敏電阻
光線越亮，轉動角度越大；
反之，轉動角度越小。
Hint : 光敏電阻使用 analog 的pin角

## Slide 49
接線圖
電源線接到 Ardiono 5V
接地線接到 Arduino GND
訊號線接到 Arduino digital 編號 8
一邊接到 Arduino 5V
另一邊接到 Arduino analog編號 A0 以及 10K 電阻
電阻的另一邊為 Arduino GND

## Slide 50
程式積木